21м з.от

Дисциплина: Метрология, стандартизация и подтверждение качсетва

Дата: 26.10.2021г.

Практическое занятие

Министерство образования и науки Самарской области

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Усольский сельскохозяйственный колледж»

Рассмотрено:

на заседании цикловой

комиссии общепрофес-

сиональных дисциплин

____________________

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение практической  работы №1 по дисциплине

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества»

Тема: Расчет предельных размеров, отклонений, натягов, зазоров.

Цель занятия: Закрепление теоретических знаний на практике.

Приобретаемые умения и навыки: Уметь определять допуски и посадки.

Оснащение рабочего места: Инструкционная карта, справочные данные, литература.

Литература: А.А. Дудников «Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения». Стр. 35-40

Норма времени: 2 часа.

Содержание работы.

На листке формата А4 выполнить задание  пользуясь учебником, инструментом, справочной литературой и конспектом.

Последовательность выполнения.

- Подготовить лист к работе.

- Записать номер работы, тему, цель.

- Решить задачи.

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы.

- Как определить предельные размеры для отверстия.

- Какие бывают посадки.

- Что такое допуск посадки, как его определить.

Задание 1

Дано:

| Двигатель А-01М Вал коленчатый Шатун в сборе | Ø 47-0.100 |
| --- | --- |

Для заданного сопротивления определить:

- Диаметр номинальный для отверстия и вала.

- Верхнее и нижнее отклонение для отверстия и вала.

- Записать цифровое обозначение посадки на сборочном чертеже.

- Определить предельные размеры для отверстия и вала.

- Определить допуск для отверстия и вала.

- Определить предельные зазоры и натяги.

- Определить средний зазор и натяг.

- Определить допуск зазора или натяга.

- Определить посадки.

- Начертить график полей допусков, результаты расчета проставить на графике.

Задание 2

Дано:  Ø32, квалитет 7

Подсчитать допуск для данного диаметра, по заданному квалитету.

Ответы на задания присылать на электронную почту: w5herbakov@yandex.ru